USB智能识别

LY2513 LY2514是USB专用充电端口(DCP)(BC1.2)， 支持USB DCP

D+ 线路短接至控制器。一个自动检测特性监控USB 数据线路

电压，并且自动在数据线路上提供正确的电气特征，来在下列

专用充电系统配置中为兼容器件充电：

1. 分压器1 DCP， 被要求在D+和D-线路上分别施加2V和2.7V电压

2. 分压器2 DCP， 被要求在D+和D-线路上分别施加2.7V和2V电压

3. BC1.2 DCP， 被要求将D+线路短接至D-线路

4. 中国电信标准YD/T 1591-2009短接模式， 被要求将D+线路短接至D-线路

5. D+线路和D-线路上的电压均为1.2V

6. LY2513是双路.LY2514是单路

LY2513 LY2514采用SOT-23-6的封装形式封装。

资料下载:

LY2513 Datasheet

LY2514 Datasheet

5W 接法:

10W 接法:

LY2513A LY2514A是USB专用充电端口(DCP)(BC1.2)， 支持USB DCP

D+ 线路短接至控制器。一个自动检测特性监控USB 数据线路

电压，并且自动在数据线路上提供正确的电气特征，来在下列

专用充电系统配置中为兼容器件充电：

1. 分压器1 DCP， 被要求在D+和D-线路上分别施加2.7V和2.7V电压

2. 分压器2 DCP， 被要求在D+和D-线路上分别施加2.7V和2.7V电压

3. BC1.2 DCP， 被要求将D+线路短接至D-线路

4. 中国电信标准YD/T 1591-2009短接模式， 被要求将D+线路短接至D-线路

5. D+线路和D-线路上的电压均为1.2V

6. LY2513A是双路.LY2514A是单路

LY2513A LY2514A采用SOT-23-6的封装形式封装。